ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ

АММИАКОПРОВОДА

По территории Вашего района проходит подземная трасса аммиакопровода. Наземные его сооружения ограждены, линейная часть обозначена железобетонными столбами, окрашенными в желто-черный цвет.

Назначение аммиакопровода – перекачка жидкого аммиака, который является минеральным удобрением.

Аммиак относится к токсичным веществам с резким раздражающим запахом нашатырного спирта, хорошо растворяется в воде. При малых концентрациях в воздухе раздражает слизистые оболочки и дыхательные пути, вызывает кашель или першение в горле. При больших концентрациях может привести к спазмам дыхательных мышц или отёку лёгких. При попадании на тело жидкого аммиака возможен химический ожёг или обморожение.

Аммиакопровод – высоконадёжное сооружение с многоступенчатыми степенями защиты.

Но безопасность определяется не только высокой степенью надёжности самого аммиакопровода, квалификацией  обслуживающего персонала, но и в значительной степени зависит от жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу населенных пунктах, от их отношения  к сохранности  аммиакопровода.

НАДО ПОМНИТЬ:

На расстоянии ближе 1 км нельзя проводить  строительные, буровые, взрывные, земельные работы кроме вспашки с/х земель.

Нельзя проникать внутрь ограды  объектов аммиакопровода, нельзя ломать, крутить, трогать механизмы, арматуру, приборы, трубную обвязку.

Нарушение этих требований может привести к разгерметизации аммиакопровода и аварии, что создаёт опасность для жизни людей, животных и окружающей среды.

Запрещается  ближе 1 км от аммиакопровода  или его наземных сооружений  устраивать массовые спортивные соревнования и гуляния, отдых, купание, рыболовство, расположение полевых станов любого назначения, пасек, загонов скота.

Услышав сообщение об аварии и попадании вашего населённого пункта в зону заражения аммиаком, необходимо покинуть эту зону. При ветреной погоде двигаться перпендикулярно ветру (под прямым углом к линии перемещения аммиачного облака). При безветренной  погоде необходимо удаляться в любую сторону от аварийного участка, в этом же направлении должен быть угнан скот.

При возможности сообщите информацию об опасности соседям, родственникам и знакомым, проживающим в одном с вами населённом пункте.

Если вы не успели покинуть зону заражения аммиаком, ощутили запах аммиака, необходимо укрыться в помещении, плотно закрыть имеющиеся окна, двери и дымоходы. Завесить в помещении дверные и оконные проёмы мокрыми простынями, кусками ткани, заткнуть щели мокрыми тряпками. Помещение не покидать до тех пор, пока не будет передано сообщение о снижении концентрации аммиака до безопасных пределов.

При отсутствии возможности укрыться в помещении необходимо как можно быстрее выйти из загазованной зоны, закрыть нос и рот любой тканью, обильно смоченной водой.

После выхода из загазованной зоны следует обратиться за медицинской помощью. При попадании жидкого аммиака на кожу и слизистую необходимо промыть поражённые участки водой. При попадании жидкого аммиака в глаза  необходимо обильно промыть их водой  в течении  нескольких минут. После этого следует обратиться за медицинской помощью.

Если вы почувствовали запах аммиака, увидели подозрительных лиц,  проводящих земляные работы на трассе аммиакопровода  или нарушающих  запрет по входу на территорию наземных сооружений,  просим немедленно сообщить об этом в местную сельскую администрацию, полицию или администрацию аммиакопровода по телефонам:

8 (47396) 2-33-61;  2-54-23;  93-2-73; 8-920-431-29-14

Наш адрес: 396657 Воронежская область, город Россошь, улица Химзаводская, дом 8.